Aktivitetsark 7: Mål vandløbets hældning (fald)

Hvad skal I

I skal måle, hvor meget et vandløb falder ved hjælp af ”De forbundne kars princip”. I forbundne kar vil væskeoverfladen altid stille sig i samme højde. Det samme gælder for vandet i en vandslange. Derfor kan en vandfyldt haveslange bruges til at måle højdeforskelle.

Brug 20 meter haveslange til at måle hvor meget vandløbet falder. Foto: Klaus Brodersen.

Hvad skal I bruge

En haveslange på 20 meter, tommestok, tragt, 2 propper eller fingre

Sådan gør I

I skal være 2 personer i vandløbet med støvler eller waders.

- Læg en haveslange ud i fuld længde på langs i vandløbet (20 m).

- Sørg for at slangen bliver fyldt HELT med vand. Brug evt. en tragt i opstrøms-enden, eller hjælp ved at suge i nedstrøms-enden.

- Når slangen er fyldt sættes en prop eller finger åbningerne, så vandet ikke løber ind og ud.

- De der står i nedstrøms-enden løfter nu vandslangen ca. ½ meter op af vandet, mens den stadig holdes i vandoverfladen i opstrøms-enden.

- Fjern proppen eller fingeren fra vandslangens åbning i nedstrøms-enden, og sænk langsomt slangen tilbage mod vandløbet, indtil I kan se vandet i slangen, eller vandet begynder at løbe ud.

- Noter højdeforskellen (h) til vandoverfladen ________ cm = __________ m

Beregninger

I kan beregne vandløbets fald ud fra formlen her (husk at bruge samme enhed (meter)):

Vandløbets fald (%) = Højdeforskel (h) (m) x 100 % eller h/l  x 100 %

Afstand (l) (20 m)

Vandløbets fald (%) = _____________________ = __________ %

Eksempel Højdeforskellen (h) = 8 cm = 0,08 m Afstand (l) = vandslangens længde = 20 m Vandløbets fald (v) i procent = 0,08 x 100 % = 0,4 % 20

Spørgsmål

- Hvad betyder hældningen for strømhastigheden i vandløbet? _______________________
_________________________________________________________________________

- Hvilke andre faktorer betyder noget for strømhastigheden? ________________________
_________________________________________________________________________

- I hvilke andre sammenhænge bruger man ”Forbundne Kars Princip”? _________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Navn: ______________ Klasse: ______________ Dato: ______________ Sted: _______________