Aktivitetsark: Strandens former og tværprofil

Hvad skal I

I skal opmåle strandens tværprofil og de forskellige former stranden består af. I får afprøvet en simpel form for landmåling og bliver trænet i at iagttage landskabsformer og omsætte virkelighedens verden til et kort.

Her er et eksempel på en tværprofil. Hver lodret streg er en måling:

Hvad skal I bruge

- To stænger (1,5 meter lange)

- Tre tommestokke på hver 2 meter

- Tape

- Reb (ca. 5 meter langt)

- Vatterpas

- Millimeterpapir, blyant og lineal

Sådan gør I

Tegn skitse af tværprofil

- Først vælger I et godt sted på stranden til opmåling af strandens tværprofil.

- Tegn en skitse af stranden og dens former - og snak om, hvor I synes strandens form ændrer sig - og hvor I skal placere jeres målestænger, når I skal i gang med opmålingen.

- På skitsen skal I også tegne, hvor der ligger tang eller sten eller andet.

- Måske I kan inddele stranden i nogle zoner efter kornstørrelser (fint sand, groft sand, grus, sten).

- Prøv også at vurdere, hvor langt vandet når op på stranden ved højvande eller ved storm, og noter dette i skitsen.

Gør målepinde klar

- Tape en tommestok tapes fast på hver af de to stænger, så målingen starter med 0 ved bunden af stængerne.

- Gør rebet fast mellem de to stænger – det skal sidde fast i bunden af den ene stang, men på den anden stang skal det bindes så løst, at det kan skubbes op og ned.

- Længden på rebet mellem de to stænger skal nemt kunne varieres, så I er sikre på at få placeret stængerne de steder på stranden, hvor der sker en ændring. Det kan være på toppen af en strandvold eller på et sted, hvor strandens materialer ændrer sig.

Mål stranden op

Så skal I i gang med selve opmålingen.

- I starter ved toppen af det stykke strand, I vil måle op, og placerer den øverste stang her og den anden nedenfor i en passende afstand.

- Placer rebet nederst på den øverste stang - ved højde 0.

- Flyt rebet op på den nederste stang, så det er vandret - tjek med vatterpas - og stram til.

- Aflæs højden (a) på den nederste stang og noter den i måleskemaet. Dette mål (a) er højdeforskellen mellem de to stængers 0-punkt – og altså højdeforskellen på stranden mellem de to målepunkter.

- Mål afstanden mellem de to stænger op og notere den i måleskemaet vsa. højdeforskellen.

- Tegn også gerne jeres mål direkte ind på jeres skitse af stranden.

Gentag nu øvelsen ved, at den øverste stang placeres, hvor den nederste stang stod før - og den nederste stang flyttes længere ned af stranden til næste målepunkt, hvorefter snoren strammes til. Sådan fortsætter I, indtil I når ned i vandkanten og hele strandens profil dermed er målt op.

Tegn ind på millimeterpapir

- Nu skal I tegne jeres opmålinger ind på et mm-papir i et passende målestoksforhold (eksempelvis at 1 cm på kortet svarer til 1 m i virkeligheden = målestok 1:100).

- I kan prøve at tegne profilet med forskellige overgange og se hvilken I synes fungerer bedst til at vise strandens former.

- Til sidst overfører I informationer fra jeres skitse til det færdige profil – det kan være observationer af hvortil stranden er bølgepåvirket, stenlinjer, tanglinjer, strandvolde mm.

Beregn strandens hældning

Til sidst kan I beregne strandens gennemsnitlige hældning efter følgende formel:

= strandens gennemsnitlige hældning (cm/m) = ________ %

| Målepunkt | Afstand mellem stænger | Højdeforskel på stænger (a) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

Navn: ______________ Klasse: ______________ Dato: ______________ Sted: _______________