Aktivitetsark: Hvor meget træ er der i en træstak ?

For hver træstak skal I bestemme rumfang, vedmasse og fastmassetal. Her kan I se, hvordan I gør.

En træstak med længde og højde. Tegning: Eva Wulff.

A: Stakkens rumfang i rummeter

Mål i meter:

1. Højde af træstakken (H): 
Del stablen ind i et antal sektioner af 1 – 2 meters længde. Bestem gennemsnitshøjden i hver sektion. Find stablens endelige højde ved at tage gennemsnittet af alle sektionernes højder. Hvis I arbejder med store stabler er det en god ide at dele stablen ind i 10 sektioner, fordi det da er let at beregne gennemsnittet.

2. Længde af træstakken (L): 
Afstanden mellem midten af den ene endes skrå del og midten af den anden endes skrå del.

3. Bredde af træstakken (B):

Den gennemsnitlige længde af træstykkerne i træstakken

Beregn rumfang:

Rumfanget af stablen = højde x længde x bredde

Rumfanget er i rummeter, dvs. rumfanget af både træet og den luft der er imellem træstykkerne.

B: Stakkens vedmasse

Nu skal I bestemme hvor meget træ (uden luft) der er i stakken. Bagefter skal I bestemme stakkens vedmasse (træindhold):

1. Mål diameteren af hver træstok på hver side af stablen med tommestok eller målebånd. Prik diameteren ind i et skema som det vist herunder. Når diametrene skal måles på begge sider, er det fordi at hver stok har en tyk og en tynd ende. Måler I kun den ene sides diametre, risikerer I at få en for høj eller for lille grundflade af stokkene.

2. Mål længden på alle tilgængelige stokke, og beregn en gennemsnitslængde. Noter denne.

Bestem nu vedmassen sådan her:

1. Beregn arealet af grundfladen for hver diametergruppe. Arealet af en stoks grundflade er radius2 x ( (arealet af en cirkel). ( = 3,14.

2. Læg alle grundflader sammen. Divider tallet med 2 (I har jo målt både forside og bagside af stablen).

3. Gang med den beregnede gennemsnitslængde.

Skema til opmåling af træstak og bestemmelse af vedmasse:

| Diameter | Grundflade (A = radius2 x () | Længde | Beregning | Vedmasse (Rumfang af træ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

C: Stakkens fastmasse

Fastmassetallet er et udtryk for hvor mange procent træ der er i en rummeter. Beregn fastmassetallet ved at dividere vedmassen med rumfanget.

Fastmassetal = Vedmasse (m3) / rumfang (rummeter) (m3)